## Slide 1: 1. Gaussov kanón
RNDr. Martin Plesch, PhD.

## Slide 2: Zadanie
Rad rovnakých oceľových guľôčok ležiacich v nemagnetickom kanáliku obsahuje silný magnet. Ak ďalšia oceľová guľôčka narazí do poslednej guľôčky v rade, guľôčka na opačnej strane sa prekvapujúco rýchlo rozbehne. Optimalizujte pozíciu magnetu medzi guľôčkami tak, aby ste dosiahli čo najväčší efekt.

## Slide 3: Porozumenie
Guľočky sa môžu pohybovať len v jednom rozmere
Magnet je porovnateľne veľký ako guľôčky
Efekt znamená zvýšenie rýchlosti
Ide o všeobecne známy jav

## Slide 4: Základný princíp
Rad biliardových gúľ
  Ak na začiatok narazí ďalšia guľa, posledná z konca vyletí
  Ak sú gule tvrdé a pružné, strata energie je minimálna
Guličky by teda mali mať čo najlepší koeficient odrazivosti

## Slide 5: Zrýchlenie?
Zrýchlenie neprebieha počas nárazu
  Posledná guľôčka vyletí pomalšie, ako narazila prvá
Guľôčka pred nárazom však môže podstatne zrýchliť
  Napríklad ak ju priťahuje silný magnet
Odrazená guľôčka bude spomaľovať
  Oveľa menej ako prvá, ak je od magnetu ďalej

## Slide 6: Optimalizácia
V prvom priblížení triviálna – magnet čím bližšie k začiatku
  Silné neodýmové magnety sú krehké
  Zvážiť vloženie jednej guličky ako nárazníka
Počet guľôčok bude mať optimum
  Málo znamená veľké spomalenie poslednej guľôčky
  Veľa znamená straty pri prenose energie

## Slide 7: Zákon zachovania energie?
Odkiaľ sa zobrala energia potrebná na vystrelenie poslednej guľôčky?
  Zo zmeny konfigurácie
Magnet umiestnený v strede radu guľôčok (alebo bližšie k stredu) má nižšiu energiu poľa ako magnet na konci radu (alebo ďalej od stredu)
  Pekelne zložité riešiť kvantitatívne

## Slide 8: Mechanická časť
Minimalizovať straty pri náraze
  Tvrdé pružné guľôčky (ložiskové)
  Tvrdý pružný magnet (bije sa so silou)
Minimalizovať straty v kanáliku
  Hladký, tvrdý, s nízkym valivým trením
  Presne zodpovedajúci rozmeru guľôčok
Minimalizovať pohyb radu
  Zvážiť upevnenie magnetu, rerp. Niektorej goľôčky

## Slide 9: Magnetická časť
Jednoduchý permanentný magnet je dipól (jeden S a jeden J pól)
Magnetické pole dipólu je
Kde m je magnetický moment magnetu, B je vytvorené pole, r je vzdialenosť od magnetu, mi permeabilita a lambda odklon od osi

## Slide 10: Magnetická sila
Sila pôsobiaca na magnet v magnetickom poli
Sila je teda úmerná sile magnetu, na ktorý pôsobí pole a intenzite poľa
Intenzita poľa je úmerná sile vytvárajúceho magnetu a nepriamo úmerná tretej mocnine vzdialenosti
Sila klesá veľmi rýchlo so vzdialenosťou

## Slide 11: Ale...
My nemáme dva magnety...
Máme magnet a feromagnetickú látku
Z feromagnetu sa v prítomnosti magnetického poľa stáva magnet
  Preto magnet priťahuje oceľ
Zistiť silu vytvoreného magnetu je ťažké
Reálne je to možné len simuláciou

## Slide 12: Ešte jedno ale...
Magnet sa nevytvára len v priťahovanej guľôčke, ale vo všetkých guľôčkach v rade
Všetky tieto magnety ovplyvňujú pole v okolí, ktoré zasa spätne ovplyvňuje silu magnetov generovaných v guľôčkach
Jediné rozumné riešenie je simulácia
  Doc. Kundracik povie viac

## Slide 13: Niečo z internetu

## Slide 14: Kolmá poloha magnetu

## Slide 15: Priťahovanie guľôčok

## Slide 16: Konečná konfigurácia

## Slide 17: Rady k experimentom
Poriadne premerajte mechanické parametre
  Strety trením a pri náraze
Premerajte parametre samotného magnetu
  Magnetické pole aspoň na osi
Zmerajte silu priťahovania guľôčky k magnetu od vzdialenosti
  Za a bez prítomnosti ostatných guľôčok

## Slide 18: Rady k experimentom 2
Zostrojte experiment schopný transportu a prevádzky na mieste
  Porota sa poteší