## Slide 1: 7. Chladnička z hrncov
Martin Plesch

## Slide 2: Zadanie
Chladnička z hrncov je zariadenie, ktoré uchováva potraviny v chlade využitím princípu chladenia vyparovaním. Skladá sa z hrnca vloženého do väčšej nádoby, pričom priestor medzi nimi je vyplnený vlhkým poréznym materiálom, napríklad pieskom. Ako sa dá dosiahnuť najlepší chladiaci účinok?

## Slide 3: Prvý pokus
Lavór s objemom asi 15 litrov
Jemný piesok zvlhčený vodou
Hliníkový hrniec s objemom asi 6 litrov
  Zakrytý, vnorený skoro po vrch v piesku
Celé umiestnené na zemi
Na chate v lese
Teplotný rozdiel menej ako 0,3 °C

## Slide 4: Požiadavka na chladničku
Udržať veci chladné
  čím lepšia izolácia, tým lepšie
Schladiť vložené veci
  nezaobíde sa bez aktívneho chladenia

## Slide 5: Komerčná konkurencia
Vov VRF-48W
48 litrov vnútorný priestor
Spotreba 0,8 kWh za 24 hod
  Priemerný výkon 33 W
Akumulačná doba 10 hodín
  Ekvivalent 20 kg vody sa zohreje o 15 °C za 10 hodín = výkon 35 W

## Slide 6: Naša chladnička
Nech dokáže aspoň udržať teplotu
  Teplota v chladničke nebude nižšia ako teplota média
  Aký chladný je mokrý piesok?
Treba tomu nejako pomôcť

## Slide 7: Potrebné vyparovanie
Cieľový chladiaci výkon 10 W
Potrebné odparovanie
  10 / 2 250 000 =
To je skoro 4 dl za deň
Ako odpariť toľko vody?
Ako sa suší prádlo...

## Slide 8: Maximalizácia vyparovania
Zvýšiť plochu
  Hrubozrnný piesok
  Štruktúrovaný porézny materiál?
Zlepšiť prúdenie vzduchu
  Zvýšiť povrch piesku (široká nádoba)
  Aktívne prúdenie vzduchu?
Nízka vlhkosť vzduchu
Zahriatím piesku 