## Slide 1: 16. Termoakustický stroj Piest umiestnený v otvorenom konci vodorovnej skúmavky, ktorej druhý koniec je čiastočne naplnený oceľovou vlnou, môže pri zahrievaní uzavretého konca kmitať. Preskúmajte tento jav a určte účinnosť stroja.

## Slide 2: 16. Termoakustický stroj
Vysvetlenie problému
termo akustický stroj – zariadenie, ktoré dokáže tepelnú energiu a energiu zvuku premieňať na mechanickú energiu
stroj (motor) – cyklicky (opakovane) pracujúce zariadenie
kruhový dej – začiatočný a koncový stav sú totožné,
Ohriatie (Qh) zvýši teplotu (Th) a spôsobí rozpínanie vzduchu
rozpínajúci vzduch pôsobí silou na pohyblivý piest
práca vykonaná vzduchom pri rozpínaní (izotermickom, izochorickom, adiabatickom)
Piest potrebujeme vrátiť do začiatočnej polohy – stláčanie vzduchu (ochladenie, Qc, Tc)
ohrievač Th, Qh
chladič Tc, Qc
Carnotov cyklus

## Slide 3: 16. Termoakustický stroj
Piest umiestnený v otvorenom konci vodorovnej skúmavky, ktorej druhý koniec je čiastočne naplnený oceľovou vlnou, môže pri zahrievaní uzavretého konca kmitať.

## Slide 4: 16. Termoakustický stroj
Piest umiestnený v otvorenom konci vodorovnej skúmavky, ktorej druhý koniec je čiastočne naplnený oceľovou vlnou, môže pri zahrievaní uzavretého konca kmitať.
dodávaním tepla sa vzduch rozpína
póry (tepelná penetračná hrúbka) v oceľovej vlne umožňujú prúdenie vzduchu
rozpínaním, prechodom cez oceľovú vlnu a cez steny skúmavky sa vzduch ochladzuje
zmeny tlaku v skúmavke predstavujú stojatú vlnu

## Slide 5: 16. Termoakustický stroj
Piest umiestnený v otvorenom konci vodorovnej skúmavky, ktorej druhý koniec je čiastočne naplnený oceľovou vlnou, môže pri zahrievaní uzavretého konca kmitať.
Vzvuku = 340 m.s-1
L= 20 cm, f = 425 Hz

## Slide 6: 16. Termoakustický stroj
Piest umiestnený v otvorenom konci vodorovnej skúmavky, ktorej druhý koniec je čiastočne naplnený oceľovou vlnou, môže pri zahrievaní uzavretého konca kmitať.
Oceľová vlna:
vytvára teplotný gradient, ΔT/ls
difúzny odpor
odoberá a dodáva teplo vzduchu
umiestnenie v trubici: medzi λ/4 - λ /3
reguluje fázový posun medzi zmenami tlaku a tepelnou výmenou (Rayleigho podmienka)
zosilňuje oscilácie – „premena tepla na zvuk“

## Slide 7: 16. Termoakustický stroj
Cyklicky pracujúci stroj
Idealizovaný priebeh p-V
Reálny priebeh p-V pre termoakustický stroj

## Slide 8: 16. Termoakustický stroj
Piest umiestnený v otvorenom konci vodorovnej skúmavky, ktorej druhý koniec je čiastočne naplnený oceľovou vlnou, môže pri zahrievaní uzavretého konca kmitať. Preskúmajte tento jav a určte účinnosť stroja.
Námety na spracovanie úlohy:
Termoakustický stroj – youtube návody na vlastnú konštrukciu
https://www.youtube.com/watch?v=ErlvMZI0tlA
určiť frekvenciu kmitania
odmerať teploty Th Tc
konštrukcia so senzormi T, p
energia kmitajúceho piesta
energia dodávaná sviečkou
určenie účinnosti