## Slide 1: 6. Bezkontaktné meranie odporu
František Kundracik
Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK v Bratislave

## Slide 2: 6. Bezkontaktné meranie odporu
Po vložení nemagnetickej kovovej alebo fero­mag­netickej tyče do cievky zmeníte odozvu RLC obvodu budeného striedavým prúdom. Ako môžete z odozvy obvodu určiť magnetické a elektrické vlastnosti vloženej tyče?

## Slide 3: Čo je LC obvod?

## Slide 4: Čo je RLC obvod?
Reálne obvody – straty energie, napríklad premena na teplo na odporoch, najmä odpore cievky
Nárast napätia nie je nekonečne veľkým ale iba Q-krát väčší,
Q – kvalita obvodu

## Slide 5: 6. Bezkontaktné meranie odporu
Sériové budenie Paralelné budenie Sériový RLC Paralelný RLC

## Slide 6: Čo sa stane s RLC obvodom, ak do cievky vložíme vodivú tyč?
V cievke je premenné magnetické pole
Elektromagnetická indukcia – vo vodiči vzniknú tzv. vírivé prúdy
Lenzovo pravidlo – vírivé prúdy majú taký smer, že pôsobia proti zmene magnetického poľa, ktorá ich vyvolala

## Slide 7: Čo sa stane s RLC obvodom, ak do cievky vložíme vodivú nemagnetickú tyč?
Povrchový jav (skin-effect), hĺbka vnoru
Príklad: f = 100 kHz (ω = 314 000 rad/s), meď
Meď je nemagnetická (relatívna permeabilita = 1), permeabilita = 4π.10-7 F/m vysoká vodivosť 6.107 S/m
Hĺbka vnoru =
Výsledný efekt:
  Zväčšia sa straty ohrievaním tyče prúdmi (klesne kvalita obvodu)
  Zmenší sa magnetické pole v cievke, klesne jej indukčnosť L (stúpne rezonančná frekvencia)

## Slide 8: Čo sa stane s RLC obvodom, ak do cievky vložíme nevodivú magnetickú tyč?
Vhodný materiál: ferit (nevodivá magnetická keramika z Fe3O4
Magnetické pole v cievke veľmi stúpne (relatívna permeabilita typicky 100)
Stúpne indukčnosť cievky (typicky 100-krát)
Klesne rezonančná frekvencia (typicky 10-krát)
Kvalita obvykle stúpne, ak prídavné straty možno zanedbať

## Slide 9: Čo sa stane s RLC obvodom, ak do cievky vložíme vodivú magnetickú tyč?
Vhodný materiál: železo
Magnetické pole v cievke veľmi stúpne (relatívna permeabilita typicky 100-1000)
Stúpne indukčnosť cievky (typicky 100-1000-krát)
Oveľa väčšie vírivé prúdy (lebo väčšie magnetické pole), teda vyššia rezonančná frekvencia, oveľa väčšie straty
Výsledný efekt závisí od parametrov konkrétneho materiálu

## Slide 10: Čo s úlohou?
Vytvoriť LC obvod a jeho budenie generátorom
Sériové budenie (podmienka): Ri << Rcievky
  Bežné generátory: Ri = 50 Ω – veľmi veľa, straty na odpore v generátore budú oveľa väčšie, než v cievke a tyči
  Treba umožniť, aby generátor vedel dodať do obvodu vyšší prúd. Riešenie na obrázku je vhodné pre frekvencie pod cca 20 kHz

## Slide 11: Čo s úlohou?
Vytvoriť LC obvod a jeho budenie generátorom
Paralelné budenie (podmienka): Ri >> Q2Rcievky
  Bežné generátory: Ri = 50 Ω – málo, napätie na LC obvode ovplyvní prúd dodávaný generátorom, ktorý nebude konštantný (nameraná kvalita klesne)
  Q býva typicky 10-100 (v závislosti od rezonančnej frekvencie), R rádovo 0,1 Ω, takže generátor musí byť na obvod cez odpor oveľa väčší než (100-10000).0,1= (10-1000) Ω., napríklad 100 kΩ. Alternatívou je použitie kondenzátora s kapacitou určenou vzťahom
  Menší problém: napätie na LC obvode bude oveľa menšie, než napätie generátora

## Slide 12: Čo s úlohou?
Meranie na obvode:
Striedavým voltmetrom (schopným merať vyššie frekvencie), alebo osciloskopom
Prevrátená hodnota kvality je úmerná stratám v obvode (odporu)
Rezonančná frekvencia závisí od magnetického poľa v cievke (od magnetických vlastností a od vírivých prúdov)

## Slide 13: Čo s úlohou?
Meniť parametre:
  Vodivosť materiálu (meď, mosadz, hliník, nerez)
  Priemer tyče –tyčky rôznych priemerov (2 mm až 1 cm) z rôznych materiálov sa dajú kúpiť v obchodoch so stavebninami
  Magnetické vlastnosti (železo, ferit)
  Prípadne rôzne rezonančné frekvencie (napríklad meniť kapacitu kondenzátora)
Vyhodnotiť:
  Zmenu kvality – nárast odporu
  Zmenu frekvencie – zmenu magnetického poľa v cievke
  Porovnať s teoreticky očakávanými zmenami
  Top prezentácia: skalibrovať aparatúru tak, že viete priamo určiť permeabilitu alebo rezistivitu

## Slide 14: 6. Bezkontaktné meranie odporu
Literatúra:
  Množstvo materiálov o RLC obvodoch na Internete
  A. Trirpák: Elektromagnetizmus, najmä kapitola 7. (použite Google)

## Slide 15: 6. Bezkontaktné meranie odporu
RLC parallel circuit (vascak.cz)